## Slide 1
Giải pháp ANPR của Dahua

## Slide 2
Nội dung
1
2
Giải pháp ANPR
4
Các sản phẩm chính
5
Những thành tựu
Cơ sở
3
Tính năng của hệ thống

## Slide 3
Liên quan đến tội phạm
Vi phạm giao thông
Tắc nghẽn giao thông
Ô nhiễm ánh sáng
Các yêu cầu ngày càng tăng

## Slide 4
Nhận diện phương tiện
Theo dõi xe tội phạm
Đáp ứng những yêu cầu cần thiết của bộ giao thông vận tải
Tính lưu lượng giao thông
Kiểm tra tình trạng đường xá
Loại bỏ vấn đề ô nhiễm ánh sáng
Xử phạt những hành vi
vi phạm giao thông
thông thường
Giải pháp tiêu chuẩn

## Slide 5
Nội dung
1
2
Giải pháp ANPR
4
5
Cơ sở
3
Các sản phẩm chính
Những thành tựu
Tính năng của hệ thống

## Slide 6
Kích hoạt bởi vòng lặp ảo
Quá trình làm việc
Biển số xe
: MBN430X

## Slide 7
Cấu tạo hệ thống ANPR
Thiết lập làn xe
Giải pháp hồng ngoại(IR), loại bỏ ô nhiễm ánh sáng
Hệ thống tiếp nhận gồm có các hệ thống ANPR độ nét cao, bộ nhớ ngoài, dò phương tiện, đèn led nháy hồng ngoại.
Mạng được tạo bởi các switch và thiết bị quang học, chuyển dữ liệu đảm bảo giữa thiết bị ngoại vi và nền tảng trung tâm.
Nền tảng trung tâm được bảo đảm cho quản lý thiết bị từ xa, xử lý dữ liệu và xử lý vi phạm. Trung tâm lưu trữ có thể lưu trữ hình ảnh và video không bao gồm truyền tải của máy chủ khác.

## Slide 8
Tính năng nhận dạng phương tiện
Giấy phép biển số xe, màu biển số, nhãn hiệu phương tiện,...
Phát hiện vi phạm giao thông
Sai làn, đi ngược chiều
Features
Chế độ phát hiện: nhận dạng video

## Slide 9
Tính năng nhận dạng phương tiện
Tương đồng như trong chế độ nhận dạng video
Phát hiện vi phạm giao thông
Khi triển khai lặp 3 lần trên 1 làn, hệ thống giới hạn tốc độ phương tiện, tối đa 180km/h
Phát hiện tín hiệu lặp
Phát hiện lặp lần 1 có khả năng để quản lý 6 nút
Chế độ phát hiện: lặp và nhận dạng video
Một lần phát hiện lặp bị sai, chế độ dò video sẽ tiếp nhận, đó sẽ tạo nên hệ thống đáng tin cậy hơn dò video độc lập.

## Slide 10
Features
Chế độ phát hiện: Radar và nhận dạng Video
Một lần dò lỗi, video nhận dạng sẽ tiếp nhận
Tính năng nhận dạng phương tiện
Tương đồng như trong chế độ nhận dạng video
Phát hiện vi phạm giao thông
1 radar phủ 1 làn, có thể giới hạn tốc độ phương tiện, tối đa 180km/h

## Slide 11
Thiết bị ngoại vi| 3 mã ITC, đáp ứng các bối cảnh khác nhau
Mục | ITC206-RF1A-IR | ITC302-RF1A-IR | ITC602-RF1A-IR
Cảm biến | CCD, 2MP, 1600(H)×1200(V) | CCD, 3MP, 2048(H)×1536(V) | CCD, 6MP, 3392(H) ×2008(V)
Số làn bao quát | 1 | 2 | 3
Chất lượng video | 1600×1200, 1~50fps | 2048×1536, 1~25fps | 3392×2008, 1~25fps
Chất lượng hình ảnh | 1600×1200 | 2048×1536 | 3392×2008
ICR-Cut | Hỗ trợ, 730nm, 850nm | Hỗ trợ, 730nm, 850nm | Hỗ trợ, 730nm, 850nm

## Slide 12
Switch
Trạm cuối máy chủ
Bộ nhớ
Điểm cuối của bộ lưu trữ ngoại vi
Dahua Giới hạn bộ nhớ ngoài bao gồm các chức năng của switch mạng, lưu trữ và trạm máy chủ.
Thiết bị ngoại vi | Giới hạn bộ nhớ ngoài
Tổng hợp bộ nhớ
Truyền tải dữ liệu
Mạng truyền tải
Video giám sát
Hình ảnh của quá trình
Khôi phục dữ liệu sau khi sửa lại

## Slide 13
Ứng dụng
Khoảng cách giữa các camera ANPR rất xa
Không yêu cầu về sự tin cậy của truyền tải dữ lieeuk của thiết bị ngoại vi
Cơ sở hạ tầng cáp quang chất lượng cao
Mạng | Cấu trúc kết nối hình sao

## Slide 14
Mạng | Cấu trúc vòng
Features
Ứng dụng
Các camera ANPR được bố trí dày đặc
Yêu cầu cao về độ tin cậy của việc truyền tải dữ liệu thiết bị ngoại vi
Thiếu hạ tầng mạng cáp quang

## Slide 15
Trung tâm điều khiển| Trung tâm lưu trữ chuyên dụng
Features
Các video và hình ảnh vi phạm có thể được lưu trữ trực tiếp vào bộ nhớ chuyên dụng từ điểm lưu trữ thiết bị ngoại vi, không cùng với truyền tải của máy chủ khác.
Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 và dự phòng, bảo vệ dữ liệu an toàn.
Độ rộng băng thông phong phú cho đầu vào, nhiều hơn 1000Mb/s.
EVS Series
Hỗ trợ lưu trữ trực tiếp các kênh cho hình ảnh và video
Thừa băng thông cho dòng vào IP
Cấu trúc điều khiển và
RAID bảo vệ
Mở rộng cao

## Slide 16
Function
Nền tảng dòng sản phẩm DSS
Trung tâm điều khiển | Quản lý và điều khiển
GIS-Cơ sở trung tâm điều khiển
Giám sát và xác định vi phạm thời gian thực
Khả năng lưu trữ và tìm kiếm của ANPR
Danh sách đen và danh sách chấp nhận
Hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông

## Slide 17
Nội dung
1
2
4
5
Cơ sở
3
Các tính năng của hệ thống
Giải pháp ANPR
Các sản phẩm chính
Những thành tựu

## Slide 18
Không bị hiệu ứng bóng ma và biến dạng
Chụp ảnh phương tiện chuyển động tốc độ cao
Xảy ra hiệu ứng bóng ma và biến dạng
Nhiều nhiễu
Cảm biến CCD
Cảm biến CMOS
Được làm bằng cảm biến CCD, thích nghi với môi trường đường xá

## Slide 19
Cấu trúc tất cả trong một(All-in-One)
Thiết kế DSP hai nhân
Đáp ứng được yêu cầu mã hóa tỉ lệ khung hình cao của video độ nét cao.
Chất lượng hình ảnh tốt hơn, có khả năng phát hiện phương tiện chạy nhanh
Hỗ trợ xuất 2 luồng video HD (H.264) và hình ảnh (JPEG) .
Điện năng tiêu thụ 15W .
Chức năng khác
Tích hợp với công nghệ OCR, tỉ lệ LPR nâng cao trên 90%
Hỗ trợ phát hiện cắt làn, lái ngược chiều, chuyển sai làn , đỗ xe trái phép,...

## Slide 20
Mục | Thế hệ trước | Thế hệ hiện nay
Vỏ bảo vệ(Housing) |  | 
Phân loại hướng sử dụng | Nước ngoài | Trong nước
Nhiệt độ hoạt động | -30℃～70℃ | -40℃～80℃
Cổng mạng | Đơn cổng mạng 1000Mbps | 2 *1000 Mbps cổng mạng, 1SFP cổng quang (tùy chọn)
Bề mặt ánh sáng nháy | 5 | 7 (đèn nháy LED và dùng lại đèn flash xenon)
RS485 | 1 | 2
USB | - | 2
Độ giãn nở | Thông thường | Nhiều
Tính năng hỗ trợ | Thông thường | Nhiều
Nâng cấp nền tảng phần cứng

## Slide 21
Giải pháp hiệu chỉnh ánh sáng
  Lựa chọn đèn hiệu chỉnh trong môi trường chiếu sáng yếu, bảo đảm việc chụp ảnh rõ nét 24/7
  Giải pháp quy định 2 đèn hiệu chỉnh, bao gồm đèn nháy đơn, đèn nháy + đèn flash nếu cần
  Quy định bước sóng 730nm/850nm của đèn nháy để thích ứng với các bối cảnh khác nhau.
  Đèn hồng ngoại góp phần làm giảm ô nhiễm ánh sáng
Đèn nháy LED
Để cho cả ảnh và video
Đèn flash Xenon
Chỉ dành cho ảnh

## Slide 22
Mục | Phát hiện video | Phát hiện lặp | Phát hiện
Đường hỏng | Không cần | Có | Không cần
Phương pháp thiết lập | Cài đằng trước/ bên cạnh | Cài đằng trước/ bên cạnh | Cài đằng trước/ bên cạnh
Tỉ lệ phát hiện | Cao | Cao hơn | Cao
Thi công | Dễ hơn | Khó | Dễ
Giá thi công | Thấp hơn | Thấp | Cao
Đo tốc độ | - | Hỗ trợ | Hỗ trợ
Phát hiện chuyển động ngược | Hỗ trợ | Hỗ trợ | -
Phát hiện nhiều chế độ

## Slide 23
Nội dung
1
2
Giải pháp hệ thống đo tốc độ
4
Các sản phẩm chính
5
Những thành tựu
Cơ sở
3
Tính năng hệ thống

## Slide 24
TI DaVinci Hiệu suất cao DSP
Chọn cảm biến hình ảnh CCD 1/1.8” hiệu suất cao
Độ phân giải hình ảnh HD, 1600 (H) ×1200 (V)
Chọn định dạng chuẩn HD H.264 và tỉ lệ khung hình 50fps HD
Chọn quá trình xử lý tín hiệu ảnh hiệu suất cao (ISP)
Giao diện trạng thái các tín hiệu, dữ liệu và truyền tải
DHI-ITC206-RF1A-IR
ANPR Camera
DHI-ITC302-RF1A-IR
DHI-ITC602-RF1A-IR
Phát hành
TI DaVinci Hiệu suất cao DSP
Chọn cảm biến hình ảnh CCD 1/1.8” hiệu suất cao
Độ phân giải hình ảnh HD,2048 (H) ×1536 (V)
Chọn định dạng chuẩn HD H.264 và tỉ lệ khung hình 25fps HD
Chọn quá trình xử lý tín hiệu ảnh hiệu suất cao (ISP)
Giao diện trạng thái các tín hiệu, dữ liệu và truyền tải
TI DaVinci Hiệu suất cao DSP
Chọn cảm biến hình ảnh CCD 1/1.8” hiệu suất cao
Độ phân giải hình ảnh HD, 3392 (H) ×2008 (V)
Chọn định dạng chuẩn HD H.264 và tỉ lệ khung hình 25fps HD
Chọn quá trình xử lý tín hiệu ảnh hiệu suất cao (ISP)
Giao diện trạng thái các tín hiệu, dữ liệu và truyền tải

## Slide 25
Áp dụng nhận độ sáng cao IR LED
Ánh sáng nháy trong điều kiện thông thường, phát đèn flash khi phương tiện qua
Phù hợp với chụp đồng thời không phản chiếu và phản chiếu biển số xe
Đèn flash Xenon hiệu suất cao
Đèn không màu, không ảnh hưởng tới mọi người
Hỗ trợ hiệu chỉnh ánh sáng cho 3 làn
Hỗ trợ 2 flash trong 1s
Thời gian flash tiếp theo 500us
ITALE-080BA-IR7-P
ITALE-080BA-IR8-P
DHI-ITALF-300AC-IR
Đèn hiệu chỉnh

## Slide 26
Tần số dao động 24.15GHz
Dải tần hẹp. Không có độ nhiễu giao thoa giữa các radar của các làn khác nhau.
Phù hợp cho thiết lập cực L hoặc giàn khung.
Chủ yếu được sử dụng cho chụp hình ANPR
DHI-ITARD-024SA
ITACD-006B
Hỗ trợ kết nối 6 vòng
Chế độ xuất ra：I/O và đầu ra RS485
Hỗ trợ tỉ lệ chụp hình 99.9%
Phát hiện Radar và lặp

## Slide 27
Thiết kế tích hợp cho Linux và xử lý
12 kênh vào camera HD IP, 4 kênh vào camera analog
Hỗ trợ kết hợp image.
4 cổng SATA cho 3.5 và 2.5 inch HDD.
Tản nhiệt không gồm quạt điện, môi trường làm việc -30℃~+70℃.
Hỗ trợ việc đồng bộ hóa video và chụp nhanh.
Hỗ trợ màn LCD, cổng VGA và HDMI
Features
Features
ITSE0804-GN5B-D
Lưu trữ ngoại vi ngoài trời

## Slide 28
DSS4004-T
Features
Đầu ghi Video tích hợp Linux, 30 * 24h hoạt đông ổn định
Hỗ trợ tối đa 500kênh, 200-device input
Hỗ trợ đầu vào duy nhất 300Mbps, chuyển tiếp 300Mbps, và lưu trữ 100Mbps.
2 vùng ổ cứng
Hỗ trợ phân tách và ghép tầng ứng dụng
Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF
Cung cấp nền tảng SDK
Nền tản điều khiển

## Slide 29
EVS7024S-R
Vi xử lý đa nhân 64-bit hiệu suất cao, đảm bảo xử lý nhiều dữ liệu lớn một cách ổn định
24 HDD trên mỗi thiết bị, khả năng lưu trữ trên mỗi hệ thống lên tới 240 HDD và 960TB
Cổng mạng lên tới 10-1000Mbps, cổng mạng 4 *10000Mbps
Hỗ trợ 3.5 inch, 2.5inch SAS/SATA (1T, 2T, 3T, 4T), hỗ trợ nhiều loại HDD khác nhau
Hỗ trợ bộ nhớ video 1024Mbps và xem lại mạng 128Mbps ở chế độ lưu trữ video stream trực tiếp
Hỗ trợ truy cập thiết bị ngoại vi 4096Mbps và 4096Mbps truyền tải mạng ở chế độ truyền tải video stream
Hỗ trợ RAID0,1,5,6,10,50,60,JBOD,hot standby, đảm bảo dữ diệu an toàn
Tất cả tiêu chuẩn của thiết bị , hoàn toàn tương thích với các nền tảng phần mềm khác nhau
Trung tâm lưu trữ

## Slide 30
Nội dung
1
2
Giải pháp hệ thống đo tốc độ
4
Sản phẩm chính
5
Thành tựu
Cơ sở
3
Các tính năng hệ thống

## Slide 31
Địa điểm: FLN, Brazil
Hệ thống ITS: hệ thống ALPR, giải pháp IR, camera 3 MP, đèn LED IR, kích hoạt lặp và video
Nơi thiết lập: trạm thu phí, đường thành phố, chỗ đậu xe...
Ứng dụng: thành phố an toàn, điều tra tội phạm.
Nổi bật: Ở đây có bảng giấy phép phản quang hoặc không ở Brazil. Dahua nâng cao công nghệ ISP giải quyết được vấn đề này.
Dự án Brazil FLN
Trạm thu phí
Đường chính
Hầm

## Slide 32
Dự án Brazil FLN
Kết quả ban ngày
Kết quả ban đêm

## Slide 33
Dự án Tristar ở Ba lan
Cơ sở
Tristar là dự án quản lý giao thông được sử dụng ở 3 thành phố: Gdansk, Gdynia và Sopot.
Quy mô dự án
2 trung tâm quản lý tổng hợp
350 bộ hệ thống tuân thủ luật giao thông
230 bộ hệ thống tuân thủ tốc độ
610 camera giám sát
Vai trò Dahua
Tât cả hệ thống trên được cung cấp bởi Dahua.
Camera giao thông Dahua, đèn IR, phát hiện tín hiệu, phát hiện phương tiện, màn hình lớn trung tâm đeều khiển.
Trung tâm quản lý
Đường phố

## Slide 34
Dự án Poland Tristar
Kết quả ban ngày
Kết quả ban đêm

## Slide 35
Some projects